## Slide 1: TEKNIK PENYAMBUNGAN
Perangkat Sentral dan Teknik Penyambungan
ASRI WULANDARI

## Slide 5
A ingin berhubungan dengan C maka proses pembangunan
hubungan sebagai berikut :
A memberi tanda kepada operator ( Seizure ) bahwa dia ingin dilayani.
Operator melihat seizure ( ada tanda alert pada switch board) tersebut kemudian memberi tanda idle kepada A(idle tone ), tanda dia siap melayani.
A menjawab tanda tersebut dengan menyebutkan dengan siapa dia mau berkomunikasi. ( dalam hal ini dengan C)  dial
Maka Operator segera menghubungkan kontak A dengan kontak C pada switch boardnya.  penyambungan
Operator memanggil C ( ringing tone ) dan C tahu ada seseorang yang ingin bicara dengannya.
C mengangkat handsetnya dan langsung bicara dengan A , sementara itu Operator memantau bahwa hubungan sudah terjalin. Operator mencatat nomor pemanggil (originating), nomor yang dipanggil ( terminating ) dan waktu mulai pembicaraan ( start Billing)
A O B
C D

## Slide 6
Kemudian melepas pelayanannya untuk melayani sambungan yang lainnya
Sambil melayani pelanggan lain, selama pembicaraan operator melakukan pemeriksaan apakah pembicaraan masih berlangsung (Monitoring / Pengawasan).
Jika A dan C sudah selesai berkomunikasi, maka salah satu pihak atau keduanya memberikan tanda kepada operator bahwa untuk putuskan hubungan ( release signal ) . Dalam hal A dan C lupa mengirimkan release signal (karena salah taruh ) , setelah beberapa waktu maka operator akan kembali dan memonitor hubungan A dan C. Jika pada jalur itu sudah tidak ada pembicaraan maka hubungan akan diputusnya ( Force release ).
Pada saat pemutusan hubungan, operator mencatat pada rekord tadi, saat akhir hub. (end of billing )
Seorang pelanggan dapat meminta dihubungkan ke pelanggan dikota lain yang dilayani operator lain. Untuk pelayanan tersebut, maka pada switch board disediakan terminal yang berhubungan dengan operator lain kota. Dan Operator lain kota itu akan melakukan penyambungan kepelanggan yang dituju ( routing ).
Bisa saja, operator terminating tidak mempunyai hubungan langsung dengan operator originating, sebab itu operator tersebut meminta pertolongan operator kota ke tiga yang mempunyai hubungan dengannya dan operator terminating. (alternate route).

## Slide 7: Teknik Penyambungan
Jaringan telepon terdiri dari banyak titik penyambungan sehingga tiap telepon dalam jaringan dapat saling dihubungkan melalui junction atau trunk.
Hubungan antara operator disebut Junction.
Penyambungan merupakan masalah komplex dalam pendefinisian fungsi, features, kemajuan teknologi dan operasinya.

## Slide 8: Syarat Teknik Penyambungan
Tiap pemakai mampu berkomunikasi dengan pemakai lain.
Waktu penyambungan harus jauh lebih kecil dibanding waktu hubungan.
GOS Maximum pada jam sibuk 5 % . Untuk perencanaan sebaiknya diambil angka 1 % (tergantung investasi yang dapat diberikan dan tuntutan pelanggan serta tarip)
Privacy pelanggan harus dapat dijamin kecuali dalam beberapa kasus, misalkan politik.
Informasi utama yang disalurkan adalah suara.
Ketersediaan pelayanan harus setiap saat 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun.

## Slide 9: Fungsi Penyambungan
Ada 8 fungsi dasar penyambungan :
Interkoneksi
Informasi penerimaan
Pengendalian
Informasi pengiriman
Kesiagaan ( alerting )
Test kesibukan
Penjagaan kondisi pelanggan (attending )
Pengawasan (supervisi)

## Slide 10: Konsentrator dan Expandor
Fungsi Konsentrator adalah untuk menyambungkan banyak inlet ke sedikit out let ( mis. Banyak pelanggan ke trunk ) On demand.
Sedangkan fungsi expandor adalah untuk menyambungkan saluran pada trunk / junction ke pelanggan yang dituju
Konsentrator Expandor

## Slide 11: Matrik Penyambungan
N K
N
Inlet
K
Outlet

## Slide 12: Macam-macam Teknik Penyambungan
Teknik Penyambungan Mekanik
Teknik Penyambungan Manual
Teknik Penyambungan Otomatis

## Slide 13: Teknik Penyambungan Mekanik
adalah teknik penyambungan yang pada proses penyambungan menggunakan peralatan mekanik.
Sering pula teknik ini disebut teknik penyambungan analog.
Multiple Inlet Multiple Outlet.

## Slide 14: Teknik Penyambungan Manual
Penyambungan manual dilakukan menggunakan papan sambung yang dilayani oleh operator.

## Slide 15: Teknik Penyambungan Otomat
    Ada 3 macam jenis Penyambungan Otomat
Penyambung otomatis step by step.
Pulsa-pulsa yang dikirim pesawat telepon akan mengerakan alat penyambung tiap tingkat.
Proses penyambungan dilakukan oleh pemilih demi pemilih secara langkah demi langkah.
  3 0 5 4 3054

## Slide 16
2. Penyambung otomatis common control.
Dalam sistem ini, sirkit pembicaraan terpisah dengan sirkit penyambungan. Sirkit penyambungan dihubungkan dengan bagian penyambungan yang bertugas untuk menyambungkan / memilih sirkit pembicaraan.
Bagian penyambungan ini dapat gunakan untuk penyambungan oleh semua sirkit pembicaraan pada sentral tersebut.
Jika pemanggil mengangkat handset, maka bagian penyambung mencari pemanggil kemudian dihubungkan dengan register.
Register mengumpulkan semua digit / pulsa yang diberikan pemanggil kemudian membangun hubungan dengan yang dipanggil.
Contoh penyambung dengan common control adalah penyambung cross bar seperti yang diperlihatkan pada gambar matrix diatas. ( matriks N X K )

## Slide 17: 3. Penyambungan Otomat Stored Program Controled.
Stored program control sama dengan penyambungan cross bar.
Bedanya penyambungan tidak dilakukan dengan cara mekanik tetapi dikontrol oleh komputer.
Fungsi penyambung dalam hal ini adalah :
1. Membentuk matrik penyambungan
2. Menyimpan dalam memory nomor yang dipanggil dan yang memanggil,
3. Mengendalikan proses penyambungan
(memulai, menyambungkan, memonitor, mengakhiri, mencatat).

## Slide 18: Fungsi Tambahan SPC
Rerouting dan realokasi trunk,
Mencatat statistik traffik,
Penomoran kembali sebuah saluran pelanggan,
Merubah kelas pelanggan,
Mengubah status sentral,
Pencatatan kesalahan dan
Pencatatan penggunaan (charging)

## Slide 19: Cross Connect

## Slide 20: Direct Connect vs Cross Connect