## Slide 1: UNJUK KERJA TRAFFIK
ASRI WULANDARI ST,MT

## Slide 2
Parameter2 Unjuk Kerja Trafik
Parameter tingkat layanan atau parameter unjuk kerja layanan ditinjau dari sisi trafik telekomunikasi dapat dikategorikan atas 2 hal yang utama :
Dial tone delay : Adalah jumlah waktu maksimum pelanggan harus menunggu sebelum panggilan-nya diputuskan ditolak
Probabilitas layanan tertolak : Kemungkinan trunk tidak tersedia untuk panggilan tersebut
1. Dial Tone Delay, memiliki karakteristik sebagai berikut :
Sejumlah besar call user bersaing untuk mendapatkan sejumlah kecil ‘server’ ( dial tone connections, dial tone generators )
Diasumsikan bahwa user akan menunggu selama ‘kanal’ masih tersedia

## Slide 3
2. Probabilitas penolakan layanan, atau kemungkinan bahwa service trunk tidak tersedia, memiliki karakteristik yang hampir sama dengan dial tone delay, yaitu :
Sejumlah besar user bersaing untuk mendapatkan sejumlah trunk terbatas
Diasumsikan bahwa tidak ada delay yang diberikan untuk menunggu. User diberikan akses ke trunk atau diberikan nada sibuk
User dapat memulai usaha panggilan kembali setelah menerima nada sibuk dan diberikan perlakuan yang sama seperti sebelumnya.
Dapat disimpulkan, bahwa ukuran dasar dari unjuk kerja trafik adalah probabilitas bahwa waktu menunggu layanan (service delay) melebihi dari waktu yang dispesifikasikan, dengan kata lain, disebut juga sebagai Probabilitas Blocking.
Pada sistem dengan panggilan dibuang ketika trunk tidak tersedia ( system loss ), maka probabilitas blocking ini adalah sebagai ukuran unjuk kerja yang utama.

## Slide 4: Blocking
Blocking adalah suatu kemampuan system untuk menolak melayani panggilan karena kanal yang tersedia sudah berisi. (Tingginya jumlah panggilan yang tidak sebanding dengan jumlah kanal
yang tersedia)
Pb =
Di mana : Pb = probabilitas blocking yang terjadi
A = besar intensitas trafik
N = jumlah saluran

## Slide 5: hubungan antara ketiga faktor tsb digambarkan oleh rumus bloking Erlang:
dimana n adalah jumlah channel dalam sambungan telepon / link.
a adalah intensitas trafik yg ditawarkan.

## Slide 6: Contoh
Misalkan bahwa sistim mempunyai channel n=4, trafik yg ditawarkan adalah a = 2.0 erlang. Kemudian kemungkinan terjadinya bloking panggilan adalah Bc:

## Slide 7: Contoh
jika jumlah channel ditambah menjadi n = 6 maka Bc berkurang menjadi:

## Slide 8: Jenis Blocking
Terdapat 3 jenis Blocking :
1.Blocking Call Set Up, terjadinya banyak percobaan pengulangan melakukan panggilan.
2.Blocking Kanal Suara, jika panggilan datang sebagian tidak dapat dilayani karena tidak mendapatkan kanal suara.
3.Blocking End-Office,Trunk panggilan dari sentral ke end-office mulai meningkat dan jumlah terhubung ke end-office menjadi tidak mencukupi

## Slide 9
Number of Call Attempted
Jumlah total usaha panggilan
Jumlah total usaha panggilan merupakan ukuran yang baik untuk menggambarkan demand pelanggan.
Number of Call Completed
Jumlah total panggilan yang berhasil
Jumlah total panggilan yang berhasil didefinisikan dari panggilan yang berhasil menerima kembali nada dering (busy atau nada panggil) atau yang terjawab.
GoS (Grade of Service)
GoS selalu dihitung saat jam sibuk, didefinisikan :

## Slide 10
Jumlah call yang dijawab secara tipikal adalah lebih rendah daripada jumlah call yang diselesaikan jaringan. Hal ini disebabkan karena beberapa usaha panggilan akan mendapati nada sibuk, atau nada panggil tetapi tidak dijawab. Didefinisikan Answer Bid Ratio (ABR).
ABR (Answer Bid Ratio) :
ASR (Answer Seizure Ratio)
Baik ABR dan ASR, adalah ukuran yang baik untuk menyatakan tingkat kepadatan jaringan pada suatu saat tertentu.
Nilai ABR dan ASR yang rendah mengindikasikan tingkat kepadatan (congestion) jaringan yang tinggi.

## Slide 11
Parameter Penggunaan Jalur Trafik
Penggunaan jalur trafik didefinisikan atas 2 parameter dasar :
Calling Rate Adalah ukuran jumlah berapa kali suatu jalur trafik digunakan selama waktu pengamatan tertentu, Atau sering juga didefinisikan sebagai : Intensitas call tiap jalur trafik (kanal) selama jam sibuk
Holding Time Rata-rata waktu penggunaan jalur trafik (kanal) tiap panggilan
Yang disebut sebagai jalur trafik (kanal) adalah suatu rangkaian (circuit) dimana suatu komunikasi individual bisa dilewatkan.
Jalur trafik itu bisa jadi adalah : kanal RF, time slot, saluran transmisi, trunk, atau bahkan switch.
Carried traffic adalah trafik yang diteruskan, sedangkan offered traffic adalah volume trafik yang datang menuju switch. Terdapat hubungan :
Offered load = Carried load + Overflow

## Slide 12
Gambar di samping ini adalah contoh variasi trafik jam demi jam pada suatu waktu pengamatan tertentu
Kita melihat bahwa jam tersibuk--Busiest Hour-- adalah antara jam 10 dan 11 pagi. Didefinisikan bahwa jam sibuk sebagai “ Suatu selang waktu dengan rata-rata trafik pembicaraan yang tertinggi “ (yang diamati pada musim tersibuk).
Karena trafik selalu berubah dari bulan-ke-bulan , maka kita juga harus mendefinisikan Average Busy Season (ABS) sebagai 3 bulan (tetapi tidak tentu) dengan rata-rata trafik BH tertinggi per-access line.
Sistem telepon umumnya tidak dirancang untuk mengatasi maksimum beban puncak, tetapi dari tipikal beban BH-nya. Sedangkan Blocking Probability didefinisikan sebagai “ Rata-rata rasio antara panggilan yang ditolak terhadap total jumlah panggilan datang selama jam sibuk “ , dan disebut sebagai Grade Of Service

## Slide 13
CONGESTION & GRADE OF SERVICE
Pada sistem rugi, sebagai efek dari terjadinya congestion adalah trafik yang benar-benar dapat diolah oleh sistem (carried traffic) akan lebih kecil dari trafik yang ditawarkan (offered traffic) ke dalam sistem. Dapat dinyatakan dengan :
Trafik yang diolah = trafik yang ditawarkan – trafik yang hilang
Proporsi dari panggilan yang hilang atau mengalami delay pada saat terjadinya congestion merupakan ukuran dari layanan yang bisa diberikan oleh sistem.
Ini disebut sebagai Derajat Pelayanan (Grade of Service = GOS).

## Slide 14
CONGESTION & GRADE OF SERVICE
Untuk suatu sistem rugi, Derajat Pelayanan (diberi notasi “B”) dapat didefinisikan sebagai :
Jumlah panggilan yang hilang
Jumlah panggilan yang ditawarkan
B =
B =
Atau dapat juga dinyatakan dengan :
Trafik yang hilang
Trafik yang ditawarkan
= probabilitas terjadinya congestion
= probabilitas suatu panggilan akan hilang karena kondisi congestion

## Slide 15: Grade of Service (GoS)
Blocking Probability didefinisikan sebagai “ Rata-rata rasio antara panggilan yang ditolak terhadap total jumlah panggilan datang selama jam sibuk “ , dan disebut sebagai Grade Of Service
Grade of Service (GoS) adalah probabilitas panggilan ditolak (diblok) selama jam sibuk.
Secara sederhana pengertiannya adalah sebagai berikut, untuk GoS sebesar 2% berarti dalam 100 panggilan akan terdapat 2 panggilan yang tidak mendapatkan saluran atau di blok oleh sistem.

## Slide 16
GOS adalah angka dalam percent yang menyatakan probability sebuah call akan hilang / dibuang. Atau dapat juga dikatakan probability jumlah gagal dalam 100 kali (rata – rata ). Istilah lain dari GOS adalah faktor blocking.
Gos = f ( A,n) sebagai berikut :
An/n! .
GOS = 1 +A+ A2 / 2 !+….. An / n !

## Slide 17: Mutu pelayanan (GoS).
Keberhasilan penyambungan yang tinggi.
Ketersediaan pelayanan 24 jam sehari.
Delay sebelum terima dial tone.
Delay sesudah selesai delay sampai dapat ring call.
Tersedianya service tone ( busy tone, telephone out of order, dsb )
Pencatatan billing yang benar.
Harga tarif yang pantas dan wajar.
Tanggapan yang baik terhadap permintaan pelayanan tanggapan dan keramahan operator / pelayan
Lama waktu untuk pemasangan baru yang singkat dan cepat.
Jasa-jasa tambahan atau kemudahan lainnya serta nilai tambah dari sistem telekomunikasi yang disediakan.
Kehandalan sambungan ( tidak terputus- putus )
Kejelasan suara yang terdengar ( Terlalu lemah jelek, terlalu keras menyakitkan telinga).
Privacy pelanggan.