## Slide 1: Model Sistem dan Model Trafik
Asri Wulandari ST., MT

## Slide 2: Pemodelan
Ada dua fasa dalam pemodelan
  Pemodelan trafik yang masuk (incoming traffic)  model trafik
  Pemodelan sistem  model sistem

## Slide 3: MODEL SYSTEM

## Slide 5: Model teletraffic yang sederhana
Pelanggan (panggilan) datang dengan laju l (jumlah panggilan per satuan waktu)
  1/l = waktu antar-kedatangan panggilan rata-rata
Panggilan dilayani oleh n pelayan (server)
Jika sedang melayani, server memberi layanan dengan laju m (panggilan per satuan waktu)
  1/m = waktu pelayanan rata-rata
Terdapat sebanyak m tempat untuk menunggu (buffer)
Diasumsikan bahwa panggilan yang datang pada saat sistem sedang penuh (blocked customer) akan dibuang (loss)

## Slide 6: Sistem loss murni
Tidak ada tempat menunggu (ukuran buffer = m = 0)
  Jika panggilan datang pada saat sistem penuh (semua server digunakan/sibuk) maka panggilan akan ditolak
Dari sudut pandang pelanggan, mereka perlu tahu hal-hal berikut (misalnya) :
  Berapa peluang sistem akan penuh bila panggilan datang
Dari sudut pandang sistem, perlu diketahui (misalnya) :
  Berapa faktor utilisasi server?

## Slide 7: Sistem antrian murni
Ukuran buffer tidak terbatas (m = )
  Jika panggilan data saat semua server sibuk, maka panggilan akan menunggu di buffer
  Tidak ada panggilan yang hilang hanya ada sebagian yang menunggu sebelum dilayani
Dari sudut pandang pelanggan, mereka perlu tahu (misalnya) :
  Berapa peluang mereka harus menunggu “terlalu lama”
Dari sudut pandang sistem, perlu diketahui (misalnya)
  Berapa faktor utilisasi server?

## Slide 8: Mixed system
Ukuran buffer terbatas (0 < m < )
  Bila ada panggilan yang datang ketika semua server sibuk, namun masih ada tempat yang kosong di buffer, maka panggilan akan menempatinya untuk menunggu dilayani
  Bila panggilan datang ketika buffer penuh dan semua server sibuk, panggilan tersebut akan dihilangkan

## Slide 9: Penanganan Blocked Calls
Penanganan block call menentukan model yang akan dipilih karena penanganan block call yang berbeda menghasilkan beban trafik yang berbeda

## Slide 10: Penanganan Blocked Calls
C=carried traffic
Trunk
F=first attemp
O=offered
Call held
Calls cleared
Call delayed

## Slide 11: Penanganan Blocked Calls
Tipe utama dari block call adalah sebagai berikut :
  Lost Calls Held (LCH) : Originally LCH was based on the theory that all calls introduced to a traffic system were held for a finite amount of time.
  Lost Calls Cleared (LCC) : These blocked calls are cleared from the system
  Lost Calls Delayed (LCD) : These blocked calls remain on the system until facilities are available to service the call
  Lost Calls Retried (LCR): LCR assumes that once a call is blocked, a percentage of the blocked callers retry and all other blocked callers retry until they are serviced. LCR is a derivative of the LCC model and is used in the Extended Erlang B model

## Slide 12
Types of Blocking Models
Blocked Calls Cleared (BCC)
  Blocked calls leave system and do not return
  Good approximation for calls in 1st choice trunk group

## Slide 13: Types of Blocking Models
Blocked Calls Held (BCH)
  Blocked calls remain in the system for the amount of time it would have normally stayed for
  If a server frees up, the call picks up in the middle and continues
  Not a good model of real world behaviour (mathematical approximation only)
  Tries to approximate call reattempt efforts

## Slide 14: Types of Blocking Models
Blocked Calls Wait (BCW)
  Blocked calls enter a queue until a server is available
  When a server becomes available, the call’s holding time begins

## Slide 15
Source #1
Offered Traffic
Source #2
Offered Traffic
1
2
3
4
10 minutes
Total Traffic Offered:
TO = 0.4 E + 0.3 E
TO = 0.7 E
2 sources
Blocked Calls Cleared (BCC)
Only one server
Traffic
Carried
1st call arrives and is served
1
2nd call arrives but
server already busy
2
2nd call is cleared
1
3rd call arrives and is served
3
4th call arrives and is served
4
Total Traffic Carried:
TC = 0.5 E

## Slide 16
Source #1
Offered Traffic
Source #2
Offered Traffic
1
2
3
4
10 minutes
Total Traffic Offered:
TO = 0.4 E + 0.3 E
TO = 0.7 E
2 sources
Blocked Calls Held (BCH)
Traffic
Carried
1
2
1
2
3
4
Only one server
1st call arrives and is served
2nd call arrives but server busy
2nd call is served
3rd call arrives and is served
4th call arrives and is served
Total Traffic Carried:
TC = 0.6 E
2nd call is held until server free

## Slide 17
Source #1
Offered Traffic
Source #2
Offered Traffic
1
2
3
4
10 minutes
Total Traffic Offered:
TO = 0.4 E + 0.3 E
TO = 0.7 E
2 sources
Blocked Calls Wait (BCW)
Only one server
Traffic
Carried
1st call arrives and is served
1
2nd call arrives but server busy
2
2nd call waits until server free
2nd call served
1
2
3rd call arrives, waits, and
is served
3
4th call arrives, waits, and
is served
4
Total Traffic Carried:
TC = 0.7 E

## Slide 18: Lost model

## Slide 19: Overflow System
Pada sebuah loss system di circuit switch,sistem bisa saja terdiri dari 2 bagian, yaitu :
Primary system = m1 server
Secondary system= m2 server
Bila call masuk pada saat semua server pada primary system occupied, maka akan dilakukan overflow ke secondary system.

## Slide 20: MODEL TRAFIK

## Slide 22: Pemilihan Model Trafik
Untuk menentukan kapasitas yang diperlukan, beban trafik yang diijinkan atau GOS (probabilitas blocking) yang diinginkan diperlukan suatu model trafik.

## Slide 23: Pemilihan Model Trafik
Dalam pemilihan model trafik, perlu diperhatikan parameter-parameter berikut :
    pola kedatangan trafik
    trafik yang ditolak (penanganan panggilan yang ditolak)
    jumlah dari sumber trafik,
    waktu genggam (holding time)

## Slide 24: Pola kedatangan trafik & distribusi probabilitas kedatangan
Langkah pertama dalam pemilihan model trafik adalah menentukan pola kedatangan trafik.
Pola kedatangan trafik yang utama adalah sebagai berikut :
  pola kedatangan panggilan smooth ( smooth call arrival pattern)
  pola kedatangan panggilan peak ( peak call arrival pattern)
  pola kedatangan random ( random call arrival pattern)

## Slide 25: Pola kedatangan panggilan smooth (Smooth Call Arrival Pattern)
Smooth atau hypo-exponential traffic terjadi jika tidak terdapat variasi trafik yang besar. Waktu pendudukan (holding time) dan waktu antar kedatangan (interarrival time) dapat diprediksi.

## Slide 26: Peaked Call Arrival Pattern

## Slide 27: Random Call Arrival Pattern

## Slide 28: Model Trafik
    S,N =  memakai model poisson
    S =  dan N terbatas memakai model Erlang
    S≤N , terbatas memakai model binomial/bernouli
    S>N , terbatas, memakai model engset
A
Call datang
S
SUMBER
N
DEVICE
Call ditolak bila N seluruhnya sibuk
Call yg dibawa

## Slide 29: Pendekatan Analisa Trafik
Deskripsi Trafik
  Karakteristik suatu trafik digambarkan oleh :
    Pola datang panggilan
    Pola lama waktu pendudukan
    Disiplin pelayanan : full/limited availability, /delay sistem
  Pendekatan matematis yang digunakan adalah :
Proses Kelahiran (Birth)
Proses Kematian (Death)
Datangnya panggilan
Berakhirnya pendudukan

## Slide 30: Pendekatan Analisa Trafik
Diagram Kondisi
  Kondisi n  n+1 bila ada panggilan datang
  (kedatangan = Kelahiran)
  Kondisi n+1  n bila ada panggilan berakhir
  (kepergian = kematian)
n
n+1

## Slide 31: Pendekatan Analisa Trafik
Diagram Transisinya
0
1
2
n
Kepergian = kematian
Kedatangan = kelahiran
State = kondisi dimana dalam berkas tersebut ada n saluran diduduki

## Slide 32: Pendekatan Analisa Trafik
Koefisien Kelahiran dan Kematian
bn = koefisien kelahiran pada state n
dn = koefisien kematian pada state n
Persamaan kesetimbangan :
  b0P(0) = d1P(1)
  b1P(1) = d2P(2)
  bn-1P(n-1) = dnP(n)
n-1
n
n+1
bn-1
bn
dn-1
dn
0
1
2
bo
b1
d2
d1

## Slide 33: Distribusi Poisson (1)
Persamaan kesetimbangan
  Dalam kesetimbangan statistik, probabilitas kondisi bukan merupakan fungsi waktu. Persamaan kesetimbangannya :
  bn-1P(n-1) = dnP(n)
  Kita tinjau koeffisien kelahiran dan kematian
    bi (koeffisien kelahiran)= a = l
    di (koeffisien kematian): bila waktu lamanya pendudukan terdistribusi eksponensial negatif maka di akan sebanding dengan jumlah pendudukan yang ada

## Slide 34: Distribusi Poisson (2)
Kondisi sistem :
  Kedatangan panggilan acak (random arrival) dan independent satu sama lain
  Jumlah sumber panggilan tak terhingga
  Laju rata-rata datangnya panggilan konstan (a=l)
    Tak tergantung jumlah pendudukan yang sudah ada karena sumber panggilan tak terhingga
  Jumlah saluran yang melayani tak terhingga dan merupakan berkas sempurna
    Setiap panggilan yang datang selalu dapat dilayani
  Pola waktu pendudukan terdistribusi exponensial negatif
    Waktu pendudukan rata-rata = h = 1/m
  Harga rata-rata trafik sama dengan harga variansinya

## Slide 35: Distribusi Poisson (3)
Trafik yang memenuhi distribusi Poisson disebut juga Pure Chance Traffic atau Kedatangan Acak (Random Arrival)
Ciri penting distribusi Poisson : Harga rata-rata sama dengan variansinya
Diagram transisi kondisinya :
0
1
2
n
l
(n+1)m
l
l
l
l
nm
3m
2m
m

## Slide 36: Distribusi Poisson (4)
Bila A = l.h = l/m = trafik yang ditawarkan dan juga merupakan trafik yang dimuat karena trafik terdistribusi Poisson; dan dengan memperhatikan hasil yang terdapat pada slide sebelumnya , kita memperoleh persamaan kesetimbangan sebagai berikut :
  lP(0) = 1mP(1)
  A.P(0) = 1.P(1)
  A.P(1) = 2.P(2)
  A.P(2) = 3.P(3)
  .
  .
  .
  A.P(n-1) = n.P(n)

## Slide 37
0
n-2
n-1
l
l
m
m
(n-2)
(n-1)
n
m
(n)
l
λ P(n-1) = n.μ P(n)
P(n) = A .P(n-1)/n
λ P(n-2) = (n-1).μ P(n-1)
P(n-1) = A .P(n-2)/(n-1)
Karena P(n-1) = n P(n) /A, maka
n. P(n)/ A = A .P(n-2)/(n-1)
Sehingga P(n) = A^2. P(n-2)/ n. (n-1)
Dan P(n-2) = P(n). n. (n-1)/ A^2
λ P(0) = (n-2).μ P(n-2)
P(n-2) = A .P(0)/(n-2)
Karena P(n-2) = P(n). n. (n-1)/ A^2, maka
P(n). n. (n-1)/ A^2 = A .P(0)/(n-2)
P(n) = A^3. P(0)/ n. (n-1) (n-2)
Sehingga dapat dituliskan
P(n) = A .P(n-1)/n = A^2. P(n-2)/ n. (n-1) = A^3. P(0)/ n. (n-1) (n-2)=…. (sampai n tak hingga)
Untuk Distribusi Poisson dapat dituliskan :
P(n) = A^n . P(0)/ n!
Ambil sebagian state diagram
(n+1)m
l

## Slide 38
Untuk mencari P(0)
Peluang total kejadian= 1, sehingga
P(i) =1=P(0) +P(1) +P(2) +P(3)+ ….
  lP(0) = 1mP(1)
  A.P(0) = 1.P(1)
  A.P(1) = 2.P(2)
  A.P(2) = 3.P(3)
  .
  .
  .
  A.P(n-1) = n.P(n)
Sehingga
1 = P(0) . [ 1 + A + A^2/2! + A^3/3!+….] = P(0) . e^A
P(0) = e^(-A)

i=0

P(n) = A^n . P(0) / n!

## Slide 39: Distribusi Poisson(5)
Trafik yang memenuhi distribusi Poisson disebut juga Pure Chance Traffic atau Kedatangan Acak (Random Arrival)
Ciri penting distribusi Poisson : Harga rata-rata sama dengan variansinya
Diagram transisi kondisinya :
0
1
2
n
l
(n+1)m
l
l
l
l
nm
3m
2m
m

## Slide 40: Distribusi Poisson(6)
Bila trafik yang terdistribusi Poisson ditawarkan melalui elemen gandeng ke berkas keluar yang jumlah salurannya tak terhingga, maka seluruh trafik yang ditawarkan akan dapat diolah oleh berkas keluar; artinya tidak ada trafik yang hilang (ditolak)
Oleh karena itu trafik yang ditawarkan akan sama dengan trafik yang dimuat oleh berkas keluar atau
A = Y

## Slide 41: Distribusi Poisson

## Slide 42: Distribusi Erlang(1)
Kondisi sistem :
  Kedatangan panggilan acak dan independent satu sama lain
  Jumlah sumber panggilan tak terhingga
  Laju rata-rata datangnya panggilan konstan (a=l)
    Tak tergantung jumlah pendudukan yang sudah ada karena sumber panggilan tak terhingga
  Jumlah saluran yang melayani terbatas dan merupakan berkas sempurna
    Tidak setiap panggilan yang datang selalu dapat dilayani; panggilan yang datang pada saat semua saluran diduduki akan tidak dapat dilayani; panggilan-panggilan yang tidak dapat dilayani akan dihilangkan (ditolak)  Sistem Rugi
  Pola waktu pendudukan terdistribusi exponensial negatif
    Waktu pendudukan rata-rata = h = 1/m

## Slide 43: Distribusi Erlang(2)
Rumus Rugi Erlang
Dapat digunakan untuk menghitung prosentase panggilan yang hilang bila trafik yang ditawarkan dan jumlah saluran keluar yang menampung diketahui
Penurunan rumus menggunakan diagram transisi kondisi dan persamaan kesetimbangan
  Koefisien kelahiran = l (konstan)
  Koefisien kematian = nm
  A = l/m

## Slide 44: Distribusi Erlang(3)
  lP(0) = 1mP(1)
  A.P(0) = 1.P(1)
  A.P(1) = 2.P(2)
  A.P(2) = 3.P(3)
  .
  .
  .
  A.P(n-1) = n.P(n)
  .
  .
  .
  A.P(N-1) = N.P(N)
0
1
2
l
l
l
l
(N-1)m
3m
2m
m
N-1
N
l
Nm

## Slide 45: Distribusi Erlang(4)
Dari persamaan kesetimbangan tersebut bisa kita peroleh
P(n) = P(n-1) = P(n-2) = P(n-3)= … = P(0)
Jadi P(n) = P(0), dengan n = 0,1,2,…,N
Mencari P(0) :
  1 = P(n) = P(0) { 1+A+ + + … + }
  Jadi P(0) =
A
n
A2
n(n-1)
A3
n(n-1)(n-2)
An
n!
An
n!

n=0
N
A2
2!
A3
3!
AN
N!
1

n=0
N
An
n!

## Slide 46: Distribusi Erlang (5)
Sehingga
Untuk n = 0,1,2,3,…, N
P(N) = Probabilitas bahwa semua saluran (di berkas keluar) sibuk; selama waktu ini semua panggilan yang datang ditolak (dihilangkan)
P(n) =
An
n!
1+A+ + … +
A2
2!
AN
N!

## Slide 47: Distribusi Erlang(6)
contoh :
  Pada kelompok sirkit yang terdiri dari 3 sirkit, ditawarkan trafik sebesar 2 erlang. Berapa trafik yang akan lost
  Trafik lost = R = AB = 2 x 0,210 = 0,42 Erlang

## Slide 48: Distribusi Erlang (6)
Simbol untuk menyatakan P(N)
  E1,N(A)
  EN(A)
  B (Blocking)
  Rumus Rugi Erlang
  Rumus Erlang-B
  B(N,A)
  Grade of Service (GOS)

## Slide 49: Distribusi Erlang (7)
Jadi
A2
2!
AN
N!
Ditabelkan
P(N) = E1,N(A) = EN(A) = B =
1+A+ + … +
AN
N!

## Slide 50: Cara membaca tabel erlang
Berapa trafik yang dapat ditawarkan,jika saluran yang disediakan N=8 dan probabilitas bloking 0.02 ?
Dari tabel dapat dicari dengan menarik garis untuk N=8 dan Pb=0.02, dari tabel didapatkan, traffik yg ditawarkan sebesar 3.627

## Slide 51: Cara membaca tabel erlang

## Slide 52: Distribusi Erlang (8)
Kongesti Waktu dan Kongesti Panggilan
Probabilitas kondisi adalah lamanya waktu suatu kondisi berlangsung dalam jam per jam (jam sibuk), maka
P(N) dapat diartikan sebagai lamanya waktu dimana semua saluran (=N) sibuk berlangsung dalam jam per jamnya (jam sibuk) sehingga
P(N) disebut pula sebagai Kongesti Waktu (Time Congestion)
Dapat pula dikatakan :
P(N) adalah bagian waktu dimana N saluran sibuk

## Slide 53: Distribusi Erlang (9)
Pengertian Kongesti Panggilan = R(N)
Atau dengan kata lain :
R(N) adalah bagian panggilan yang ditolak
Untuk kedatangan yang acak dan berkas sempurna : P(N) = R(N)
  Kongesti panggilan = P(N).l/l.1 = P(N) = Kongesti waktu
R(N) =
Jumlah panggilan yang ditolak
Jumlah panggilan selama 1 jam

## Slide 54: Distribusi Erlang (10)
Efisiensi dan Kepekaan
Efisiensi (= A/N)
  Untuk B tertentu, dengan bertambahnya A, akan diperlukan N yang lebih besar pula
  Makin besar A, makin besar (baik) efisiensinya
B = 1% |  | 
N | A | A/N
2 | 0,15 | 0,075
4 | 0,87 | 0,215
10 | 4,46 | 0,440
50 | 37,90 | 0,760

## Slide 55: Distribusi Erlang (11)
Kepekaan
  Seberapa besar pengaruh perubahan A terhadap perubahan B untuk N tetap
  Makin besar A, makin besar kepekaaannya (perubahan B-nya)
B = 1% |  |  | 
N | A | 1,1A (A naik 10%) | Trafik 1,1A dan dengan N tetap; B berubah menjadi
2 | 0,15 | 0,165 | 0,012 (=1,2 %)
4 | 0,87 | 0,957 | 0,013 (=1,3 %)
10 | 4,46 | 4,906 | 0,015 (=1,5 %)
50 | 37,90 | 41,690 | 0,030 (=3,0 %)

## Slide 56: Distribusi Erlang (11)
    Rumus Rekursive Erlang B
  Untuk tujuan penghitungan dengan computer, maka rumus erlang B dibuat rumus recursive sbb

## Slide 57: Distribusi Erlang (11)
    Rumus Rekursive Erlang B

## Slide 58: Distribusi Erlang (11)
    Rumus Rekursive Erlang B
sehingga :
dengan E0 (A) =1
A = trafik yang ditawarkan kepada trunk
N = jumlah sirkit/server yang melayani

## Slide 59: Distribusi Erlang (11)
    Diagram Alir Rekursive Erlang B
      Bila yang dicari adalah nilai B
      pada A=x dan N=Q
Inisialisasi A = x
N = 1
B = y %
N=N+1
STOP
start
N=Q
Y
T

## Slide 60: Distribusi Erlang (11)
    Diagram Alir Rekursive Erlang B
      Bila yang dicari adalah N untuk nilai
      En(A) = B.
Inisialisasi A = x
N = 1
B = y %
N=N+1
STOP
start
EN(A) > B
Y
T
iterasi berhenti kalau B yang dihitung E(N)≤B, maka ierasi berhenti., dan N yang dicari adalah N

## Slide 61: Distribusi Erlang (12)
Membandingkan kepekaan Jaringan mata jala dengan jaringan bintang
Contoh
Jaringan yang terdiri dari empat sentral. Antar sentral dihubungkan dengan berkas saluran dua arah (bothway). Diasumsikan trafik antar sentral (=A) sama dan pendimensian di setiap berkas saluran menggunakan kriteria B = 1 % (tanpa ruting alternatif)
D
A
B
C
mesh
D
A
B
C
star

## Slide 62: Distribusi Erlang (13)
Pada jaringan star
  A = 1 Erlang, maka setiap berkas ditawari 2 Erlang, dengan B = 1%, maka dibutuhkan jumlah saluran untuk setiap berkas sebanyak N = 6 saluran
  Bila A dinaikkan menjadi 2 (2 kali lipat), maka tiap berkas akan mengolah trafik 4 Erlang. Bila jumlah saluran pada tiap berkas tetap (N=6), maka B  12%

## Slide 64: Distribusi Erlang (14)
Pada jaringan mata jala
  A = 1 Erlang, maka setiap berkas ditawari 6 Erlang, dengan B = 1%, maka dibutuhkan jumlah saluran dalam setiap berkas sebanyak N = 12 saluran
  Bila A dinaikkan menjadi 2 (2 kali lipat), maka tiap berkas akan mengolah trafik 12 Erlang. Bila jumlah saluran pada tiap berkas tetap (N=12), maka B  20%
Jaringan mata jala lebih peka daripada jaringan bintang